附件五：

塔式起重机定期检查表

| 工程名称 |  | 栋号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 |  | 出厂日期 |  |
| 型号 |  | 出厂编号 |  |
| 起重力矩 | KN·m | 最大起重量 | t |
| 幅度 |  | 当前高度 |  | 附着数 |  |
| 检查结果 填写说明 | √=合格 ×=不合格 无=无此项 |
| 检查项目 | 检查内容及要求 | 检查结果 | 备注 |
| 塔式 起重机 结构 | 部件、附件、连接件安装齐全，位置正确 |  |  |
|  | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开 |  |  |
|  | 结构无变形、开焊、疲劳裂纹 |  |  |
|  | 压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求 |  |  |
| 基础 | 地基坚实平整，地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 |  |  |
|  | 基础周围有排水措施 |  |  |
|  | 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 |  |  |
| 机构及 零部件 | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 |  |  |
|  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准 |  |  |
|  | 钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 |  |  |
|  | 各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡塞现象 |  |  |
|  | 吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠 |  |  |
|  | 各机构转动平稳、无异常响声 |  |  |
|  | 各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确 |  |  |
|  | 制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，无异常 |  |  |
| 附着锚固 | 锚固框架安装位置符合规定要求 |  |  |
|  | 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 |  |  |
|  | 垫铁、锲块等零部件齐全可靠 |  |  |
|  | 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 |  |  |
|  | 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000 |  |  |
|  | 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 |  |  |
| 电气系统 | 供电系统电压稳定、正常工作、电压（380±10%）V |  |  |
|  | 仪表、照明、报警系统完好、可靠 |  |  |
|  | 控制、操纵装置动作灵活、可靠 |  |  |
|  | 电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护，切断总电源的紧急开关符合要求 |  |  |
|  | 电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5 M Ω |  |  |

| 安全限位 与保险装置 | 起重量限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 力矩限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的 ±5% |  |  |
|  | 回转限位器灵敏可靠 |  |  |
|  | 行走限位器灵敏可靠 |  |  |
|  | 变幅限位器灵敏可靠 |  |  |
|  | 超高限位器灵敏可靠 |  |  |
|  | 顶升横梁防脱装置完好可靠 |  |  |
|  | 吊钩上的钢丝绳防脱装置完好可靠 |  |  |
|  | 小车断绳保护装置灵敏可靠 |  |  |
|  | 小车断轴保护装置灵敏可靠 |  |  |
| 环境 | 与架空线最小距离符合规定 |  |  |
|  | 塔式起重机的尾部与周围建（构）筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m |  |  |
|  | 驾驶室能密闭、门窗玻璃完好，门能上锁 |  |  |
|  | 塔式起重机油漆无起壳、脱皮，保养良好 |  |  |
| 人员 | 已落实持证专职司机 |  |  |
|  | 有专人指挥并持有上岗证书 |  |  |
|  | 使用登记证、司机、司索工已挂牌 |  |  |
| 影像资料 | 钢丝绳、螺栓等关键部位维保时及整改后照片，监理、安全员、维保人员合影等 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 维保人员： 维保单位（公章）： 年 月 日 |
| 项目负责人： 总承包单位（公章）： 年 月 日 | 项目总监理工程师： 监理单位（公章）： 年 月 日 |

注：1、对不符合要求的项目应在备注栏具体说明，对要求量化的参数应填实测值。

施工升降机定期检查表

| 工程名称 |  | 栋号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 |  | 出厂日期 |  |
| 型号 |  | 出厂编号 |  | 当前高度 |  |
| 防坠安全器编号 | 有效期 |
| 检查结果 填写说明 | √=合格 ×=不合格 无=无此项 |
| 检查项目 | 检查内容 | 要 求 | 检查结果 | 备 注 |
| 标志 | 统一编号牌 | 应设置在规定位置 |  |  |
|  | 警示标志 | 吊笼内应有安全操作规程，操作按钮及其他危险处应有醒目的警示标志，施工升降机应设限载和楼层标志 |  |  |
| 基础和围护设施 | 地面防护围栏门机电联锁保护装置 | 应装机电联锁装置，吊笼位于底部规定位置地面防护围栏门才能打开，地面防护围栏门开启后吊笼不能启动 |  |  |
|  | 地面防护围栏 | 基础上吊笼和对重升降通道周围应设置防护围栏，地面防护围栏高≥1.8m |  |  |
|  | 安全防护区 | 当施工升降机基础下方有施工作业区时，应加设防对重坠落伤人的坠落防护区及其安全防护装置 |  |  |
|  | 电缆收集筒 | 固定可靠、电缆能正确导入 |  |  |
|  | 缓冲弹簧 | 应完好 |  |  |
| 金属结构件 | 金属结构件外观 | 无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀 |  |  |
|  | 螺栓连接 | 紧固件安装准确、紧固可靠 |  |  |
|  | 销轴连接 | 销轴连接定位可靠 |  |  |
|  | 导轨架垂直度 | 架设高度h(m) h≤70 70＜h≤100 100＜h≤150 150＜h≤200 h＞200 | 垂直度偏差（mm） ≤(1/1000)h ≤70 ≤90 ≤110 ≤130 |  |  |
|  |  | 对钢丝绳式施工升降机，垂直度偏差应≤(1.5/1000)h |  |  |
| 吊笼及层门 | 紧急逃离门 | 应完好 |  |  |
|  | 吊笼顶部护栏 | 应完好 |  |  |
|  | 吊笼门 | 开启正常，机电联锁有效 |  |  |
|  | 层门 | 应完好 |  |  |
| 传动及导向 | 防护装置 | 转动零部件的外露部分应有防护罩等防护装置 |  |  |
|  | 制动器 | 制动性能良好，手动松闸功能正常 |  |  |
|  | 齿轮齿条啮合 | 齿条应有90%以上的计算宽度参与啮合，且与齿轮的啮合侧隙应为0.2mm~0.5mm |  |  |
|  | 导向轮及背轮 | 连接及润滑应良好、导向灵活、无明显倾侧现象 |  |  |
|  | 润滑 | 无漏油现象 |  |  |
| 附着装置 | 附墙架 | 应采用配套标准产品 |  |  |
|  | 附着间距 | 应符合使用说明书要求 |  |  |
|  | 自由端高度 | 应符合使用说明书要求 |  |  |
|  | 与构筑物连接 | 应牢固可靠 |  |  |
| 安全装置 | 防坠安全器 | 应在有效标定期限内使用 |  |  |
|  | 防松绳开关 | 应有效 |  |  |
|  | 安全钩 | 应完好有效 |  |  |
|  | 上限位 | 安装位置：提升速度v＜0.8（m/s）时，留有上部安全距离应≥1.8（m）；v≥0.8（m/s）时，留有上部安全距离应≥1.8+0.1v2（m） |  |  |
|  | 上极限开关 | 极限开关应为非自动复位型，动作时能切断总电源，动作后须手动复位才能使吊篮启动 |  |  |
|  | 下限位 | 应完好有效 |  |  |
|  | 越程距离 | 上限位和上极限开关之间的越程距离应≥0.15m |  |  |
|  | 下极限开关 | 应完好有效 |  |  |
|  | 紧急逃离门安全开关 | 应有效 |  |  |
|  | 急停开关 | 应有效 |  |  |
| 电气系统 | 绝缘电阻 | 电动机及电气元件（电子元器件部分除外）的对地绝缘电阻应≥0.5MΩ；电气线路的对地绝缘电阻应≥1MΩ |  |  |
|  | 接地保护 | 电动机和电气设备金属外壳均应接地，接地电阻应≤4Ω |  |  |
|  | 失压、零位保护 | 应有效 |  |  |
|  | 电气线路 | 排列整齐，接地，零线分开 |  |  |
|  | 相序保护装置 | 应有效 |  |  |
|  | 通信联络装置 | 应有效 |  |  |
|  | 电缆与电缆导向 | 电缆完好无破损，电缆导向架按规定设置 |  |  |
| 对重和钢丝绳 | 钢丝绳 | 应规格正确，且未达到报废标准 |  |  |
|  | 对重导轨 | 接缝平整，导向良好 |  |  |
|  | 钢丝绳端部固结 | 应固结可靠。绳卡规格应与绳径匹配，其数量不得少于3个，间距不小于绳径的6倍，滑鞍应放在受力一侧 |  |  |
| 影像资料 | 防坠器、钢丝绳、螺栓等关键部位维保时及整改后照片，监理、安全员、维保人员合影等 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 维保人员： 维保单位（公章）： 年 月 日 |
| 项目负责人： 总承包单位（公章）： 年 月 日 | 项目总监理工程师： 监理单位（公章）： 年 月 日 |

注：1、对不符合要求的项目应在备注栏具体说明，对要求量化的参数应填实测值，如有其他缺失项目，请在其他项添加或添加续表；

- 对于发现的问题，整改完毕后，请自行添加相关材料附在此表后。