附件四：

塔式起重机安装验收表

| 工程名称 |  | 栋号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 |  | 出厂日期 |  |
| 型号 |  | 出厂编号 |  |
| 幅度 |  | 安装高度 |  | 附着数 |  |
| 检查结果 填写说明 | √=合格 ×=不合格 无=无此项 |
| 验收项目 | 内容和要求 | 检查结果 | 备注 |
| 塔式起重机结构 | 部件、附件、连接件安装齐全，位置正确 |  |  |
|  | 螺栓拧紧力达到技术要求，开口销完全撬开 |  |  |
|  | 结构无变形、开焊、疲劳裂纹 |  |  |
|  | 压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求 |  |  |
| 基础 | 地基坚实平整，地基和基础隐蔽工程资料齐全、正确 |  |  |
|  | 基础周围有排水措施 |  |  |
|  | 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 |  |  |
| 机构及零部件 | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 |  |  |
|  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准 |  |  |
|  | 钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 |  |  |
|  | 各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡塞现象 |  |  |
|  | 吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠 |  |  |
|  | 各机构运转平稳、无异常响声 |  |  |
|  | 各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确 |  |  |
|  | 制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，无异常 |  |  |
| 附着锚固 | 锚固框架安装位置符合规定要求 |  |  |
|  | 塔身与锚固框架固定牢靠 |  |  |
|  | 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 |  |  |
|  | 垫铁、锲块等零部件齐全可靠 |  |  |
|  | 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度2/1000 |  |  |
|  | 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000 |  |  |
|  | 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 |  |  |
| 电气系统 | 供电系统电压稳定、正常工作、电压（380±10﹪）V |  |  |
|  | 仪表、照明、报警系统完好、可靠 |  |  |
|  | 控制、操纵装置动作灵活、可靠 |  |  |
|  | 电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护，切断总电源的紧急开关符合要求 |  |  |
|  | 电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5兆欧 |  |  |
| 验收项目 | 内容和要求 | 检查结果 | 备注 |
| 安全限位与保险装置 | 起重量限位器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5﹪ |  |  |
|  | 力矩限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5﹪ |  |  |
|  | 回转限位器灵敏可靠 |  |  |
|  | 行走限位器灵敏可靠 |  |  |
|  | 变幅限位器灵敏可靠 |  |  |
|  | 超高限位器灵敏可靠 |  |  |
|  | 顶升横梁防脱装置完好可靠 |  |  |
|  | 吊钩上的钢丝绳防脱装置完好可靠 |  |  |
|  | 滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 |  |  |
|  | 小车断绳保护装置灵敏可靠 |  |  |
|  | 小车断轴保护装置灵敏可靠 |  |  |
| 环境 | 布置位置合理，符合施工组织设计 |  |  |
|  | 与架空线最小距离符合规定 |  |  |
|  | 塔式起重机的尾部与周围建（构）筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m |  |  |
| 检测 | 检测合格报告 |  |  |
|  | 重要部位检验影像资料 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 总承包单位验收意见： 项目负责人： （公章） 年 月 日 | 出租单位验收意见： 项目负责人： （公章） 年 月 日 |
| 安装单位验收意见： 项目负责人： （公章） 年 月 日 | 监理单位验收意见： 总监理工程师： （公章） 年 月 日 |

注：1、对不符合要求的项目应在备注栏具体说明，对要求量化的参数应填实测值。

施工升降机安装验收表

| 工程名称 |  | 栋号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 |  | 出厂日期 |  |
| 型号 |  | 出厂编号 |  | 高度 |  |
| 防坠安全器编号 | 有效期 |
| 检查结果 填写说明 | √=合格 ×=不合格 无=无此项 |
| 验收项目 | 内容和要求 | 检查结果 | 备注 |
| 主要部件 | 导轨架、附墙架连接安装齐全、牢固，位置正确 |  |  |
|  | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开 |  |  |
|  | 导轨架安装垂直度满足要求 |  |  |
|  | 结构件无变形、开焊、裂纹 |  |  |
|  | 对重导轨符合使用说明书要求 |  |  |
| 传动系统 | 钢丝绳规格正确，未达到报废标准 |  |  |
|  | 钢丝绳固定和编结符合标准要求 |  |  |
|  | 各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡阻现象 |  |  |
|  | 齿条、齿轮、曳引轮符合标准要求，保险装置可靠 |  |  |
|  | 各机构转动平稳，无异常响声 |  |  |
|  | 各润滑点润滑良好，润滑油牌号正确 |  |  |
|  | 制动器、离合器动作灵活可靠 |  |  |
| 电气系统 | 供电系统正常，额定电压值偏差≤5% |  |  |
|  | 接触器、继电器接触良好 |  |  |
|  | 仪表、照明、报警系统完好可靠 |  |  |
|  | 控制、操作装置动作灵活、可靠 |  |  |
|  | 各种电器安全保护装置齐全、可靠 |  |  |
|  | 电气系统对导轨架的绝缘电阻应≥0.5M欧姆 |  |  |
|  | 接地电阻应≤4欧姆 |  |  |

| 验收项目 | 内容和要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全系统 | 防坠安全器在有效标定期限内 |  |  |
|  | 防坠安全器灵敏可靠 |  |  |
|  | 超载保护装置灵敏可靠 |  |  |
|  | 上、下限位开关灵敏可靠 |  |  |
|  | 上、下极限开关灵敏可靠 |  |  |
|  | 急停开关灵敏可靠 |  |  |
|  | 安全钩完好 |  |  |
|  | 额定载重量标牌牢固清晰 |  |  |
|  | 地面防护围栏门、吊笼门机电联锁灵敏可靠 |  |  |
| 试运行 | 空载 | 双吊笼施工升降机应分别对两个吊笼进行试运行，试运行中吊笼应启动、制动正常，运行平稳，无异常现象 |  |  |
|  | 额定载重量 |  |  |  |
|  | 125%额定载重量 |  |  |  |
| 坠落实验 | 吊笼制动后结构及连接件应无任何损坏或永久变形，且制动距离应符合要求 |  |  |
| 检测 | 检测合格报告 |  |  |
|  | 重要部位检验影像资料 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 总承包单位验收意见： 项目负责人： （公章） 年 月 日 | 出租单位验收意见： 项目负责人： （公章） 年 月 日 |
| 安装单位验收意见： 项目负责人： （公章） 年 月 日 | 监理单位验收意见： 总监理工程师： （公章） 年 月 日 |

注：1、新安装的施工升降机及在用的施工升降机应至少每3个月进行一次额定载重量的坠落试验；新安装及大修后的施工升降机应作125%额定载重量试运行；

2、对不符合要求的项目应在备注栏具体说明，对要求量化的参数应填实测值。

重要部位的影像资料规定

一、影像资料要求

受检塔式起重机及施工升降机应至少包括以下重要部位：

（一）建筑起重机械产品合格证及备案证；

（二）含有工程简介的公示牌与检验检测人员（二人以上） 合影；

（三）检测人员同现场安全管理人员、监理人员合影；

（四）被检建筑起重机械的全景；

（五）建筑起重机械基础、附着装置、接地装置、安全装置、防坠安全器等；

（六）检测人员在建筑起重机械检验过程的主要影像；

（七）检测试验影像；

（八）不合格或存在隐患的项目位置以及整改内容的影像。

二、留存照片要求

（一）照片应用水印相机留存具体拍摄时间；

（二）照片图像应清晰有效；

（三）照片应标注具体工程及部位。